РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06 декабря 2017 года |  | № 208 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований  к программам коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов» Администрация Кусинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кусинского сельского поселения  Киришского  муниципального района Ленинградской области на 2017-2030гг.» (согласно приложению).

- Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации                  и опубликовать в газете «Кусинский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации							                  О.Н. Маркова

Разослано: дело – 2, газета «Кусинский вестник», сайт, администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кусинское  сельское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области

от 06.12.2017 г. № 208

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кусинского сельского  поселения Киришского  муниципального района

Ленинградской области

на 2017-2030 гг.

Кусино

2017

Паспорт

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кусинского сельского  поселения Киришского  муниципального района

Ленинградской области

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления. |
| Срок и этапы реализации программы | 2017-2030 |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с муниципальными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

1.1. Система электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Кусинского сельского поселения осуществляется из опорных центров питания - ПС № 536 «Посадников Остров» 110/10 кВ, ТПС  110/10 кВ № 408 "Жарок-1" и ТПС 110/10 кВ №419 "Тигода".

На территории поселения используется следующее энергетическое оборудование:

- ПС 110/10 №536 «Посадников Остров» с трансформаторами мощностью – 1х6300 кВА, РП-10 кВ «Кусино»

- ТП 10/0,4кВ – 18 шт. с трансформаторами суммарной мощностью –5378 кВА;

- абонентские ТП 10/0,4кВ – 55 шт. с трансформаторами суммарной мощностью – 9298 кВА;

- ВЛ-10 кВ протяженностью – 62,7 км, КЛ-10кВ протяженностью – 5,9 км.

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью – 18,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью – 3,6 км.

Существующая нагрузка по замерам составляет: Т-1 – 200 кВА;

Свободная мощность составляет 6400 кВА.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП –
14,68 МВА

По территории Кусинского поселения проходят следующие ЛЭП :

- ВЛ 330кВ ПС 330/110 кВ «Восточная» – ПС 330 кВ «Киришская ГРЭС» – ПС 330 кВ «Сясь» – ПС 330 кВ «Петрозаводская» протяженностью 22,2 км;

- ВЛ 330кВ ПС «Чудово» 330/110/35/10х кВ -  ПС 330 кВ «Сясь»  протяженностью 24,2 км;

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кв «Жарок-1» - 110/ 10 кВ «Янино-2» - ПС 110/10 кВ «Посадников Остров» ПС 110/6кВ "БХЗ" протяженностью 33,6 км;

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ № 419 «Тигода» - ПС 110\10кВ «Кириши» протяженность – 15,6 км.

# Характеристика опорных центров питания ОАО «Ленэнерго»

| № п/п | Наименование подстанции | Принадлежность | Напряжение | Мощность гл. трансформаторов, МВА | Состояние оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС № 536 «Посадников Остров» | ОАО «Ленэнерго» | 110/10 | Т1-6,3 | удовл. |

# Характеристика опорных центров питания ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение | Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания | Наименование головных распределительных подстанций (РП) и трансформаторных подстанций (ТП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТПС № 408 «Жарок-1» | 110/10 | Ф-1 ПЭ 10 | КТП-63 кВА №2 ст.Жарок, КТП-100 кВА №2 ст. Посадниково, КТП-100 кВА № 1 Б/П 63 км |
| 2 | ТПС № 419 «Тигода» секция 2 | 110/10 | Ф-2 ПЭ 10 | КТП-63 кВА №2 ст.Тигода, КТП-63 кВА №2 ст.Ирса, ОМ- 10 кВА 60 км Андреево-Ирса, КТП-25 кВА Б/П 60 км, КТП-160 кВА №2 ст.Андреево |
| 3 | ТПС № 419 «Тигода» секция 1 | 110/10 | Ф-1 ПЭ 10 | КТПО-10 кВА о.п.83 км, КТП-63 кВА о.п.Водос, КТПО-10 кВА о.п.94 км |

1.2. Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение в Кусинском сельском поселении осуществляется сжиженным углеводородным газом – 425 м2.

Услуги по газоснабжению на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение осуществляет ООО «ЛОГазинвест». Основным видом хозяйственной деятельности ООО «ЛОГазинвест» является реализация сжиженного газа потребителям, обслуживание внутридомовых газовых инженерных сетей.

Индивидуальными приборами учета потребления сжиженного углеводородного газа оснащены 107 квартир.

Проблемы:

- в Кусинском сельском поселении не развито централизованное газоснабжение;

- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке.

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от +450С до -350С. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

1.3. Система теплоснабжения

На территории Кусинского сельского поселения услуги теплоснабжения в МКД оказывает МП «Жилищное хозяйство» на праве аренды от котельной в д. Кусино.

Основные технические данные

      - Источники теплоснабжения – 1 котельная

- Оборудование – 3 котла

- Основной вид топлива – мазут

- Схема теплоснабжения – открытая

- Резерв мощности – 2,878 Гкал/ч.

- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей более 60%.

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением –51,11% (100% многоквартирных домов).

- Выработка тепловой энергии – 7 708,50 Гкал

- Потери тепловой энергии – 1 158,33 Гкал (15,03%)

- Полезный отпуск тепловой энергии 6 203,17 Гкал

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов д. Кусино осуществляется от отопительной котельной.

Котельная полностью покрывают тепловые нагрузки населённого пункта, центральным отоплением оборудовано 100% многоквартирных домов.

Загрузка котельных в самый холодный месяц не превышает 50%.

Основным топливом для котельной служит мазут.

# Характеристика основных источников тепла

| № | Источник тепла (наименование котельной) | Характеристика основного теплогенерирующего оборудования | Кол-во, шт. | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Вид топ-лива | Расход топлива, кг./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Кусино | Vapor TTKV-1,0 МВт | 1 |  | мазут | 129,79 |
|  |  | FOSTER WEELLER FW15-3,0 МВт | 1 |  |  |  |
|  |  | СТГ-Стандарт КВ-2,0 ГМ | 1 |  |  |  |

Основные технические характеристики тепловых сетей

Износ тепловых сетей более 60 %.

Технические и технологические проблемы в системе:

- основное оборудование котельной физически изношено;

- в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии преобладают затраты на топливо и электроэнергии в пределах 50%;

- отсутствие узлов учета потребления тепловой энергии у населения;

- износ тепловых сетей – более 60%.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования.

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

1.4. Система водоснабжения и водоотведения

Источником хозпитьевой воды в д. Кусино является городской водопровод города Кириши. От города Кириши, вдоль трассы А115 проложен магистральный водовод, Ду 320-250 мм, длиной 18 км. Вода подается в сеть с давлением 3-4 кгс/см2, что позволяет без применения дополнительных ПНС обеспечить необходимый напор у потребителей, так как максимальная высота зданий 12 м (3-х этажная застройка). Геодезический перепад высот на территории д. Кусино не превышает 7 м.

Источником хозпитьевой воды в с. Посадников Остров является одна артезианская скважина. Подъем воды из скважины осуществляется погружным насосом с ЧРП.

Централизованное ХВС имеется всего в двух населенных пунктах: д. Кусино и с. Посадников Остров. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Кусино. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет МП «Жилищное хозяйство».

На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением являются следующие населенные пункты:

- д. Берёзовик (15 постоянно проживающих человек);

- пос. ст. Жарок (3 постоянно проживающих человека);

- пос. Извоз (3 постоянно проживающих человека);

- пос. ст. Ирса (9 постоянно проживающих человек);

- д. Мелехово (6 постоянно проживающих человек);

- д. Менёвша (1 прописанный человек);

- пос. ст. Посадниково (12 постоянно проживающих человек);

- пос. ст. Тигода (3 постоянно проживающих человека).

На территории пос. ст. Жарок находится всего 3 жилых дома. Все они в аварийном состоянии и подлежат расселению. Аналогичная ситуация обстоит в пос.ст. Тигода.

В д. Мелехово, пос. Извоз и пос. ст. Ирса вода на питьевые нужды берется из колодцев. В д. Менёвша постоянных жителей нет, она является заброшенной, в ней отсутствуют вода и электроэнергия.

Обеспечение хозпитьевой водой д. Берёзовик осуществляется от водопроводной сети д. Кусино посредством колонок (несколько постоянно проживающих жителей имеют вводы в дом от этой сети).

Территорию МО «Кусинское сельское поселение» можно разделить на две технологические зоны централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- система водоснабжения д. Кусино;

- система водоснабжения с. Посадников Остров.

Объекты системы централизованного водоснабжения д. Кусино эксплуатирует на правах аренды МП «УВКХ» г. Кириши.

Объекты системы централизованного водоснабжения с. Посадников Остров эксплуатирует на правах аренды МП «Жилищное хозяйство» д. Кусино.

Магистральный водовод, длиной 18 км, по которому осуществляется водоснабжение д. Кусино, все распределительные сети и объекты на них, принадлежат на правах собственности администрации МО «Кусинское сельское поселение». Также, администрация сельского поселения является собственником арт. скважины и сетей водоснабжения (включая водоразборные колонки) с. Посадников Остров, за исключением ответвлений (присоединений) частных жилых домов коттеджного типа. Данные сети являются абонентскими и принадлежат владельцам подключенных домов.

Источником водоснабжения муниципального образования Кусинское сельское поселение, в частности д. Кусино является комплекс водоочистных сооружений (далее КВОС) – поверхностный водозабор г. Кириши, находящийся на правом берегу реки Волхов. Помимо г. Кириши и д. Кусино КВОС является источником водоснабжения для пос. Пчева. Водоприемный оголовок ВЗС выполнен в виде речных зонтичных водоприемников, установленных на дне р. Волхов на железобетонную плиту. От водоприемников вода самотеком поступает в подземную часть водоприемного колодца по двум полиэтиленовым трубам. Для удержания взвешенных веществ в стенке разделяющей отделения установлены опускные фильтрующие сетки. Подача воды на КВОС осуществляется насосной станцией I подъема. КВОС г. Кириши состоит из насосных станций I и II подъемов, смесителя, камеры реакции, отстойников, скорых фильтров, РВЧ и реагентного хозяйства. Насосной станцией I подъема вода подается в смеситель, затем в камеры реакции, после в отстойники, а далее – скорые фильтры. После фильтрации вода поступает в РВЧ, и далее, насосной станцией II подъема подается в городскую сеть.

Проектная мощность КВОС г. Кириши составляет 60 тыс. м3/сут. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения г. Кириши составляет 40 тыс.м3/сут. Следовательно, резерв производительности ВЗС на сегодняшний день составляет порядка 33%. Доля потребления д. Кусино составляет незначительную часть от общего водопотребления г. Кириши (менее 1%).

Основные показатели системы водоснабжения:

- Водозаборы – 1 ед.;

- Одиночное протяжение водопроводной сети – 29,3 км;

- Полезный отпуск воды – 77 200 м3;

- Износ сетей – 67%.

1.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

На территории Кусинского сельского поселения отсутствуют земельные объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Кусинского сельского поселения производится МП «Жилищное хозяйство» на Киришский полигон ТБО.

### 1.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения

### местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории Кусинского сельского поселения отсутствуют земельные объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Кусинского сельского поселения производится МП «Жилищное хозяйство» на Киришский полигон ТБО.

1.6.1.Места захоронения. Кладбища

На территории Кусинского сельского поселения расположено 4 сельских кладбища.

# Перечень кладбищ, расположенных на территории Кусинского сельского поселения

| Наименование населённого пункта | Площадь кладбища, м2 | Потребность расширения | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Берёзовик | 10000 | законсервировано | муниципальная |
| д. Мелехово | 5700 | нет | муниципальная |
| с. Посадников Остров | 6442 | нет | муниципальная |
| пос. ст. Жарок | 1500 | нет | муниципальная |

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 сельские кладбища относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

В  д. Берёзовик в границах водоохраной зоны реки Кусинка на обрывистом берегу водного объекта расположено действующее кладбище. В настоящее время кладбище законсервировано.

1.6.2.Скотомогильники и биотермические ямы

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники относятся к объектам 2 класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 500 м.

На территории сельского Кусинского сельского поселения находится биотермическая яма Беккари:

# Характеристика биотермической ямы

| Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| На западной окраине д. Берёзовик | 600 |

На территории сельского Кусинского сельского поселения на западной окраине д.Берёзовик находится биотермическая яма Беккари на расстоянии 200м от жилой застройки в западном направлении, что не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 500 м. Поэтому данный земельный участок предлагается ликвидировать и разместить в другом месте.

Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры с описанием технологических проблем представлена в таблице ниже

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степен износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| ПС 110/10 № 536 «Посадников Остров» | 6,300 МВт | 6,300МВт | Удовлетворительное |  | 80% | Перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтных режимах Использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока |
| ПС № 408 «Жарок- 1» | 4,00 | 2,51 | Удовлетворительное |  | 75% |  |
| ТП 10/0,4кВ. 18 шт | 5378 кВА | 5378 кВА | Неудовлетворительное |  | 85% |  |
| Абонентские ТП 10/04 – 55 шт | 9298 кВА | 9298 кВА | Неудовлетворительное |  | 90% |  |
| ВЛ 330 кВ ПС «Восточная»- ПС «Киришская ГРЭС» 330кВ-ПС «Сязь» 330кВ-ПС «Петрозаводская» 330кВ | 330/110 кВ | 330/110 кВ | Удовлетворительное | 22,2 | 95% | Высокая степень износа электрических сетей, отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением |
| ВЛ 330 кВ ПС «Чудово»330/110/35/10 кВ -ПС «Сязь» 330кВ | 330/110/35/10 кВ | 330/110/35/10 кВ | Удовлетворительное | 24,2 | 95% |  |
| ВЛ 110 кВ ПС «Жарок» 110 кВ – 110/10 кВ «Янино - 2» ПС «Посадников Остров» 110/10 кВ – ПС «БХЗ» 110/6 кВ | 110/10 кВ | 110/10кВ | Удовлетворительное | 33,6 | 95% |  |
| ВЛ 110кВ ПС № 419 «Тигода» 110/10 кВ – ПС «Кириши»110/10 кВ | 110/10 кВ | 110/10кВ | Удовлетворительное | 15,6 | 95% |  |
| ВЛ | 10 кВ | 10 кВ | Удовлетворительное | 62,7 | 95% |  |
| КЛ | 10кВ | 10кВ | Удовлетворительное | 5,9 | 95% |  |
| ВЛ | 0,4кВ | 0,4кВ | Удовлетворительное | 18,2 | 95% |  |
| КЛ | 0,4кВ | 0,4кВ | Удовлетворительное | 3,6 | 95% |  |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час | 0,00 | 0,00 |  |  |  | В настоящее время газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом, необходимо строительство ГРС и газопроводов на территории поселения |
|  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Газопроводы среднего давления | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоснабжения |
| Артезианская скважина № 3517 в с. Посадников Остров | 1,7 л/с | 1,7 л/с | удовлетворительное |  | 60% | Подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения |
| Водовод с. Посадников Остров |  |  | Удовлетворительное | 1,6 км | 40% |  |
| Поверхностный водозабор г. Кириши | 60 тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |
| Водопроводная сеть |  |  |  | 29,3 км | 67% | Высокий износ трубопроводов |
| Централизованные системы водоотведения |
| КОС д. Кусино | 400 м3/сутки | 400 м3/сутки | Неудовлетворительное |  |  | Обезвоживание и утилизация осадка сточных вод. |
| канализационные сети | 60 тыс. м3/сут |  | Неудовлетворительное | 4,0 км | 100% | Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 80% |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| Котельная д. Кусино | 2,878 Гкал/ч | 7708,50Гкал | Удовлетворительное |  | 60% | В структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии преобладают затраты на топливо и электроэнергию в пределах 50% |
| Тепловые сети |  |  |  | 2,3 км | 60% | Износ тепловых сетей |

2. План развития поселения ,

план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

на период действия генерального плана

Перспектива развития территории Кусинского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются: Генеральный план поселения, правила землепользования и застройки, схема территориального планирования Киришского муниципального района Ленинградской области, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2030 года определены:

- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

По состоянию на 01.01.2014 г. численность населения Кусинское сельского поселения составила 1082 человека.

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения, моложе трудоспособного возраста значительно ниже численности населения старше трудоспособного возраста.

Не благоприятным фактором в формировании населенческого потенциала Кусинского сельского поселения является отрицательная динамика повышения естественной убыли населения.

Планируется прирост населения за счет малоэтажного строительства и миграционных процессов.

План прогнозируемой застройки

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные организации | 40 мест на 1000 человек | 43 | 90 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | 61 учащихся на 1000 чел. | 66 | 330 | 0 |
| 3 | Продовольственные магазины | 118,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 128 | Нет данных | - |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 269,3 м2 торговой площади на 1000 жителей | 291 | Нет данных | - |
| 5 | Предприятие общественного питания | 8 мест на 1000 жителей | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Аптечный пункт | 1объект на жилую группу | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Отделение связи | 1объект на жилую группу | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Отделение банка | 1 операционное место на 1000 жителей | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) | 2 рабочих места на 1000 жителей | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 объект на жилую группу | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Учреждения культуры | 50 м2 общей площади на 1000 жителей | 54 | Нет данных | - |
| 12 | Закрытые спортивные сооружения | 110 м2 общей площади на 1000 жителей | 119 | Нет данных | - |
| 13 | Пункт охраны порядка | 10 м2 общей площади на жилую группу | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Общественные туалеты | 1 прибор на 1000 жителей | 1 | 0 | 1 |

## Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Кусинском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- отсутствие темпов роста по группе «бюджетофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства и строительства двух многоквартирных домов.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия ;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

|  | Холодная вода, м3 | Сточные воды, м3 | Теплоэнергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ, тн | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. |
| Всего | 77 200 | 60 000 | 6 203,17 | Данные отсутствуют | 47,02 | Данные отсутствуют |
| 2030 г. |
| Всего | 77 200 | 60 000 | 6 203,17 | Данные отсутствуют | 47,02 | Данные отсутствуют |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

3. Перечень мероприятий  и целевых показателей  по развитию систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей:

- обеспечение потребности поселения, в коммунальных ресурсах;

- обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека,

- обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения,

- снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды,

- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади,

- обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,

- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов),

- обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии,

- обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей,

- обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов,

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий,

- сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов;

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки в МО Кусинское сельское поселение.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на

- 1 км сетей в год: – 0,04 ед./км;

- износ ОФ  – 65,0%;

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на

- 1 км сетей в год: – н/д;

- износ ОФ – 40,0%;

- уровень потерь: – 7,0%.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: – 20,0%;

- уровень потерь: – 1,5%.

Водоотведение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: – 20,0%;

Газоснабжение:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: – 0 ед./км;

Утилизацию (захоронение) ТБО:

- обеспечение утилизации отходов – 100%.

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Кусинское сельское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с муниципальными  программами

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Кусинского сельского  поселения Киришского  муниципального района

Ленинградской области

Обосновывающие материалы

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы, обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки поселения, характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

1.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Кусинского сельского поселения осуществляется из опорных центров питания - ПС № 536 «Посадников Остров» 110/10 кВ, ТПС  110/10 кВ № 408 "Жарок-1" и ТПС 110/10 кВ №419 "Тигода".

На территории поселения используется следующее энергетическое оборудование:

- ПС 110/10 №536 «Посадников Остров» с трансформаторами мощностью – 1х6300 кВА, РП-10 кВ «Кусино»

- ТП 10/0,4кВ – 18 шт. с трансформаторами суммарной мощностью –5378 кВА;

- абонентские ТП 10/0,4кВ – 55 шт. с трансформаторами суммарной мощностью – 9298 кВА;

- ВЛ-10 кВ протяженностью – 62,7 км, КЛ-10кВ протяженностью – 5,9 км.

- ВЛ-0,4 кВ протяженностью – 18,2 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью – 3,6 км.

Существующая нагрузка по замерам составляет: Т-1 – 200 кВА;

Свободная мощность составляет 6400 кВА.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ТП –
14,68 МВА

По территории Кусинского поселения проходят следующие ЛЭП :

- ВЛ 330кВ ПС 330/110 кВ «Восточная» – ПС 330 кВ «Киришская ГРЭС» – ПС 330 кВ «Сясь» – ПС 330 кВ «Петрозаводская» протяженностью 22,2 км;

- ВЛ 330кВ ПС «Чудово» 330/110/35/10х кВ -  ПС 330 кВ «Сясь»  протяженностью 24,2 км;

- ВЛ 110 кВ ПС 110 кв «Жарок-1» - 110/ 10 кВ «Янино-2» - ПС 110/10 кВ «Посадников Остров» ПС 110/6кВ "БХЗ" протяженностью 33,6 км;

- ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ № 419 «Тигода» - ПС 110\10кВ «Кириши» протяженность – 15,6 км.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Кусинского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС-536 «Посадников Остров»;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Кусинского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития системы электроснабжения

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

надежность обслуживания — количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год – 0,04 ед./км;

износ ОФ – 65,0%;

1.3. Расчет перспективных электрических нагрузок

# Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1,669 | 1,083 | 0,586 | 579296 | 702649 |
| 2 | Промышленные, с/х предприятия | - | - | - | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 115859 | 140529 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 695115 | 843178 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 556124 | 674542 |

Годовое потребление электроэнергии на первую очередь составит: 556,124 тыс. кВт. час.

Годовое потребление электроэнергии на расчетный срок составит: 674,542 тыс. кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

1.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы электроснабжения, реализации инвестиционных проектов

Согласно «Схеме территориального планирования Ленинградской области, утвержденной  Правительством Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (с изменениями от 29.10.2015) планируются следующие мероприятия:

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 536 «Посадников Остров»: установка 2 трансформаторов по 2,5 МВ∙А взамен существующего 6,3 МВ∙А. и замена ячеек             в с. Посадников Остров;

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 408 «Жарок»: установка 2 трансформаторов по 16 МВА;

- строительство ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ № 496 «Мга – тяговая» – ПС 110/35/10 кВ № 407 «Малукса – тяговая» – ПС 110/10 кВ № 408 «Жарок» – ПС 110 кВ «Кириши – южная» – ПС 110 кВ «Будогощь – тяговая» – ПС 110 кВ «Неболчи» (Новгородская область)

Согласно «Схеме и программы развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015-2019	г.г., утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.07.2015г. № 454-рг планируются следующие мероприятия:

- строительство ВЛ 750 кВ ПС № 3 «Ленинградская» - ЛенГАЭС;

- строительство 2-ой ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ «Киришская ГРЭС» – ПС 330 кВ «Сясь» –  ПС 330 кВ «Петрозаводская» – завершение ввода 2-ой ВЛ 330 кВ   на транзите Колэнерго – Карелэнерго – Ленэнерго;

1.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Инвестиционной программой ОАО «Ленэнерго» предусмотрена «Реконструкция сетей 0,4-10 кВ д. Кусино». В настоящее время ООО «НПФ Энергоимпульс Северо-Запад» разрабатывается проектная документация по данному объекту.

2. Система газоснабжения

2.1. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

В Кусинском сельском поселении не развито централизованное газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

в Кусинском сельском поселении осуществляется сжиженным углеводородным газом – 425 м2.

Генеральным планом предусматривается строительство уличных газопроводов низкого давления в следующих населенных пунктах:

# Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км |
| --- | --- |
| д.Кусино | 5,5 |
| д.Берёзовик | 3 |
| д.Мелехово | 2,1 |
| пос. Извоз | 2,6 |
| с. Посадников Остров | 2,8 |

Основные положения

  - Необходимо разработать рабочую документацию для строительства газопроводов.

  - Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления

  - Строительство уличных газопроводов низкого давления

  - Реконструкция  и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо.

2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы газоснабжения

В Киришском муниципальном районе разработана программа газификации населённых пунктов. Однако строить дорогостоящие газопроводы в отдаленные и небольшие населенные пункты, где проживает всего по несколько семей нецелесообразно. В этом случае предлагается использовать альтернативные природному сетевому газу источники – газификацию сжиженным природным газом или ёмкостным (баллонным) газом или местные виды топлива, в т.ч. предлагается применять отходы лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности - щепа, отходы лесопереработки, а также торф.

# Годовые расходы на существующий фонд

| Населенный пункт | население, чел. | Годовой расход, тыс/м3 | Общий годовой расход, тыс/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для населения | для котельных |  |
| Кусинское СП |
| д. Берёзовик | 25 | 26.4 | - | 26.4 |
| пос. ст. Жарок | - | 3.5 | - | 3.5 |
| пос. Извоз | 2 | 9.4 | - | 9.4 |
| пос. ст. Ирса | 15 | 29.4 | - | 29.4 |
| д. Кусино | 852 | 175.1 | 1 121.6 | 1 296.7 |
| д. Мелехово | 16 | 19.1 | - | 19.1 |
| д. Менёвша | - | 3.2 | - | 3.2 |
| с. Посадников Остров | 30 | 41.7 | - | 41.7 |
| дачи Посадников Остров |  | 2197.8 | - | 2197.8 |
| пос. ст. Посадниково | 16 | 22.2 | - | 22.2 |
| д. Тигода | 15 | 18.5 | - | 18.5 |
| Итого: | 971 | 2546.3 | 1 121.6 | 3667.9 |

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

2.3. Расчет перспективной потребности в природном газе

| п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 1669 х 300 м3/год | 500,7 тыс.м3/год | 57,95 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |
| Итого: |  | 500,7 тыс.м3/год | 57,95 м3/час |

2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы газоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Ленинградской области предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов в Кусинском сельском поселении (д. Кусино, д. Кусино (садоводство), с. Посадников Остров (садоводство) от ГРС «Кириши».

3. Система теплоснабжения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс протяженностью 1,2 км в д. Кусино;

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных, блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

3.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов д. Кусино осуществляется от отопительной котельной.

Котельная полностью покрывают тепловые нагрузки населённого пункта, центральным отоплением оборудовано 100% многоквартирных домов.

Загрузка котельных в самый холодный месяц не превышает 50%.

Основным топливом для котельной служит мазут. надежность обслуживания — количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:  2018 г. – н/д; износ ОФ: 2018 г. – 40,0%; уровень потерь: 2018 г. – 7,0%.

3.3. Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс протяженностью 1,2 км в д.Кусино;

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

На территории Кусинского сельского поселения услуги теплоснабжения в МКД оказывает МП «Жилищное хозяйство» на праве аренды от котельной в д. Кусино.

Основные технические данные

      - Источники теплоснабжения – 1 котельная

- Оборудование – 3 котла

- Основной вид топлива – мазут

- Схема теплоснабжения – открытая

- Резерв мощности – 2,878 Гкал/ч.

- Средний физический износ оборудования и тепловых сетей более 60%.

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным теплоснабжением –51,11% (100% многоквартирных домов).

- Выработка тепловой энергии – 7 708,50 Гкал

- Потери тепловой энергии – 1 158,33 Гкал (15,03%)

- Полезный отпуск тепловой энергии 6 203,17 Гкал

3.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, — программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций — производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

4. Система водоснабжения и водоотведения

4.1. Система водоснабжения

4.1.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

Источником хозпитьевой воды в д. Кусино является городской водопровод города Кириши. От города Кириши, вдоль трассы А115 проложен магистральный водовод, Ду 320-250 мм, длиной 18 км. Вода подается в сеть с давлением 3-4 кгс/см2, что позволяет без применения дополнительных ПНС обеспечить необходимый напор у потребителей, так как максимальная высота зданий 12 м (3-х этажная застройка). Геодезический перепад высот на территории д. Кусино не превышает 7 м.

Источником хозпитьевой воды в с. Посадников Остров является одна артезианская скважина. Подъем воды из скважины осуществляется погружным насосом с ЧРП.

Централизованное ХВС имеется всего в двух населенных пунктах: д. Кусино и с. Посадников Остров. Данные системы являются локальными и не зависят друг от друга.

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Кусино. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет МП «Жилищное хозяйство».

На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением являются следующие населенные пункты:

- д. Берёзовик (15 постоянно проживающих человек);

- пос. ст. Жарок (3 постоянно проживающих человека);

- пос. Извоз (3 постоянно проживающих человека);

- пос. ст. Ирса (9 постоянно проживающих человек);

- д. Мелехово (6 постоянно проживающих человек);

- д. Менёвша (1 прописанный человек);

- пос. ст. Посадниково (12 постоянно проживающих человек);

- пос. ст. Тигода (3 постоянно проживающих человека).

В д. Мелехово, д. Березовик, пос. Извоз и п.ст. Ирса, п.ст. Жарок вода на питьевые нужды берется из колодцев. В д. Менёвша постоянных жителей нет, она является заброшенной, в ней отсутствуют вода и электроэнергия.

Территорию МО «Кусинское сельское поселение» можно разделить на две технологические зоны централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- система водоснабжения д. Кусино;

- система водоснабжения с. Посадников Остров.

Объекты системы централизованного водоснабжения д. Кусино эксплуатирует на правах аренды МП «УВКХ» г. Кириши.

Объекты системы централизованного водоснабжения с. Посадников Остров эксплуатирует на правах аренды МП «Жилищное хозяйство» д. Кусино.

Магистральный водовод, длиной 18 км, по которому осуществляется водоснабжение д. Кусино, все распределительные сети и объекты на них, принадлежат на правах собственности администрации МО Кусинское сельское поселение. Также, администрация сельского поселения является собственником арт. скважины и сетей водоснабжения (включая водоразборные колонки) с. Посадников Остров, за исключением ответвлений (присоединений) частных жилых домов коттеджного типа. Данные сети являются абонентскими и принадлежат владельцам подключенных домов.

Источником водоснабжения муниципального образования Кусинское сельское поселение, в частности д. Кусино является комплекс водоочистных сооружений (далее КВОС) – поверхностный водозабор г. Кириши, находящийся на правом берегу реки Волхов. Помимо г. Кириши и д. Кусино КВОС является источником водоснабжения для д. Пчева. Водоприемный оголовок ВЗС выполнен в виде речных зонтичных водоприемников, установленных на дне р. Волхов на железобетонную плиту. От водоприемников вода самотеком поступает в подземную часть водоприемного колодца по двум полиэтиленовым трубам. Для удержания взвешенных веществ в стенке разделяющей отделения установлены опускные фильтрующие сетки. Подача воды на КВОС осуществляется насосной станцией I подъема. КВОС г. Кириши состоит из насосных станций I и II подъемов, смесителя, камеры реакции, отстойников, скорых фильтров, РВЧ и реагентного хозяйства. Насосной станцией I подъема вода подается в смеситель, затем в камеры реакции, после в отстойники, а далее – скорые фильтры. После фильтрации вода поступает в РВЧ, и далее, насосной станцией II подъема подается в городскую сеть.

Проектная мощность КВОС г. Кириши составляет 60 тыс. м3/сут. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения г. Кириши составляет 40 тыс.м3/сут. Следовательно, резерв производительности ВЗС на сегодняшний день составляет порядка 33%. Доля потребления д. Кусино составляет незначительную часть от общего водопотребления г. Кириши (менее 1%).

Принимая во внимание все вышесказанное, ограничение мощности централизованного водоснабжения д. Кусино определяется пропускной способностью магистрального участка водопровода, длинной 18 км, осуществляющий транспорт всей питьевой воды в д. Кусино. Минимальный диаметр данного участка составляет 250 мм. Согласно п.5.5.6 СП 30.13330.2012, скорость движения воды в трубе не должна превышать 1,5 м/с. Следовательно,  максимальная расчетная пропускная способность магистрального участка водопровода составляет 265,1 м3/час. Для сравнения, на сегодняшний день, максимальный расход питьевой воды за сутки максимального водопотребления, с учетом коэффициента часовой неравномерности составляет 40,1 м3/ч. Исходя из этого, резерв пропускной способности магистрального водопровода составляет 85%, или, в натуральной величине 225 м3/ч.

4.1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоснабжения

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Кусинском сельском поселении определены согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением N 1), при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Норма водопотребления будет составлять - 230 л/сут на человека.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СП 31.13330.2012 в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

4.2.3.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Необходимая производительность  источника  водоснабжения  д.  Кусино  и  д.  Берёзовик  на перспективу, согласно выполненному расчету составляет 547,92 м3/ч.

Проектная мощность КВОС г. Кириши составляет 60 тыс. м3/сут. Среднее фактическое  водопотребление  централизованной  системы  водоснабжения  г. Кириши составляет 40 тыс.м3/сут. Следовательно резерв производительности ВЗС, на  сегодняшний  день  составляет  порядка  33%.  Доля  потребления  д.  Кусино составляет  незначительную  часть  от  общего  водопотребления  г.  Кириши  (менее 1%).

В  с. Посадников  Остров  источником  водоснабжения  является  одиночная артезианская  скважина.  Очистка  и  обеззараживание  поднятой  воды  не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности  скважины.  Данные  по  техническим  характеристикам скважины  Заказчиком  не  предоставлены,  поэтому  оценить  резерв  мощности  не представляется  возможным.  Необходимая производительность  источника водоснабжения с. Посадников Остров, согласно выполненному расчету составляет 2,98 м3/ч.

4.1.3. Расчет перспективного расхода воды

# Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде

| N п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,1 |
| 1 | Кусинское СП, население 1,083 тыс. чел | 1,083 | 160 | 173,28 | 190,6 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 17,32 | 19,06 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 86,64 |
|  | Итого |  |  | 277,24 | 296,3 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. Расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Кусинское СП, население 1,669 тыс.чел | 383,87 | 422,25 |
| Поливочные нужды | 83,45 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 38,38 | 42,22 |
| Итого | 505,7 | 547,92 |

4.1.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области с 2017 по 2030 год» строительство насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено.

Для повышения надежности и качества водоснабжения муниципального образования Кусинское сельское поселение, необходимо реконструировать 9310 м магистрального участка водопроводной сети Кириши-Кусино. Расчетный диаметр трубы – 160мм. Материал трубопровода – полиэтилен низкого давления (ПНД).

В рамках развития централизованного водоснабжения муниципального образования, а также в соответствии с ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», необходимо строительство новых участков водопроводной сети различных диаметров в д. Берёзовик, ул.Волна в д.Кусино.

# Планируемые к строительству участки водопроводной сети

| Внутренний диаметр трубы, м | Длина участка, м |
| --- | --- |
| 0,016 | 60,0 |
| 0,04 | 42,8 |
| 0,05 | 6161,4 |
| 0,08 | 879,7 |
| 0,15 | 200,0 |
| 0,25 | 1966,1 |
| Всего | 9310,0 |

Для водоснабжения площадок нового строительства в д. Кусино потребуется строительство водопроводных сетей протяженностью 5330 м.

В  общей  сложности,  за  рассматриваемый  период  необходимо реконструировать 9310 м водопроводных сетей и построить 12673 м.

4.1.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы.

Источники финансирования

Для реализации мероприятий по реконструкции  9310 м и строительства водопроводных сетей, протяженностью 5330м  потребуется  порядка 55 157,5 тыс. руб. Источником финансирования будут являться: бюджеты  Кусинского сельского поселения, Киришского муниципального  района, Ленинградской области.

4.2. Система водоотведения

4.2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

Структура  централизованной  системы  водоотведения  МО  Кусинское  СП состоит  одной  технологической  зоны  водоотведения,  она  же  является  и единственной  эксплуатационной  зоной.  Эксплуатирующей  организацией  является МП «УВКХ» г. Кириши. Структура абонентского состава системы водоотведения подробно была рассмотрена ранее.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

4.2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоотведения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

4.2.3. Расчет перспективного расхода сточных вод

Расчет  требуемой  мощности  очистных  сооружений  выполнен  в соответствии  с  прогнозируемыми  балансами  приема  сточных  вод  по  годам,  с учетом перспективного изменения объемов водоотведения. Также в данном расчете учтен объем неорганизованного притока сточных вод с поверхности рельефа.

Фактический максимальный суточный объем приема стоков оценен исходя из  данных  о  максимальной  продолжительности  насосного  оборудования  КНС  во время  весеннего  паводка.  На  перспективу,  данный  объем  был  принят  за  базовую величину  и  скорректирован  на  перспективный  прирост  приема  стоков  от  вновь вводимых объектов.

По  данным  отделения  МП  «УВКХ»  в  д.  Кусино,  максимально  долго  и непрерывно  насос  КНС  работает  в  паводковый  период.  Суммарное  время  работы насоса  достигает  16  часов  в  сутки.  Номинальная  рабочая  производительности канализационного  насоса  СМ-80/50  составляет  50  м3/ч.  Исходя  из  этого максимальный  фактический  расход  сточных  вод  за  сутки  в  базовом  году рассчитаем по следующей формуле:

Vмакс_ф= Qнас*Ч = 50*16 = 800 м3/сут;

где:

Qнас =50 м3/ч, – рабочая производительность насоса;

Ч = 16 ч, – максимальное количество часов работы насоса за сутки.

Следовательно,  минимальная  необходимая  производительность  очистных сооружений на сегодняшний день составляет 800 м3/сут. Проектная мощность существующих КОС составляет 400 м3/сут. Следовательно, на сегодняшний день, дефицит мощности очистных сооружений составляет 100%.

Перспективный  прирост  приема  сточных  вод  (в  максимальные  сутки)  к расчетному сроку составит 464,47 м3/сут.

По  результатам  выполненных  расчетов  сделан  вывод  о  том,  что  для покрытия  перспективного  спроса  на  услуги  водоотведения  необходимы  очистные сооружения минимальной производительностью 1264,47 м3/сут, с учетом 20% резерва мощности сооружений  - 1500 м3/сут.

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде

| N п/п | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточн. К=1,1 |
| 1 | Кусинское СП, население 1,083тыс. чел | 1,083 | 160 | 173,28 | 190,6 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 17,28 | 19,06 |
|  | Итого |  |  | 190,56 | 209,66 |

# Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков м3/сут. |
| Кусинское СП, население 1,669 тыс.чел | 383,87 | 422,25 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 38,87 | 42,22 |
| Итого | 422,74 | 464,47 |

4.2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоотведения, реализации инвестиционных проектов

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция  сооружений комплексной очистки сточных вод», включает мероприятия, направленные достижение надежного водоотведения. В рамках проекта планируется ремонт очистных сооружений. Технические параметры определяются при  разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

5. Источники и объемы инвестиций по проектам

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ленинградской области, МО Кусинское сельское поселение, утверждающих бюджет.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

программу инвестиционных проектов в водоотведении;

программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

программу установки приборов учета у потребителей;

Общая программа инвестиционных проектов МО Кусинское сельское поселение до 2030 г. (тыс. руб.)

| Наименование | 2017-2030 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | В соответствии с проектом |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | В соответствии с проектом |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | В соответствии с проектом |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | В соответствии с проектом |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | В соответствии с проектом |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | В соответствии с проектом |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | В соответствии с проектом |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | В соответствии с проектом |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | В соответствии с проектом |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 75 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | В соответствии с проектом |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | В соответствии с проектом |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | В соответствии с проектом |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |  |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | В соответствии с проектом |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах |  |

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- местный бюджет.

## Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Ленинградской области, МО Кусинское сельское поселение, утверждающих бюджет.