Приложение 1

к постановлению

от 10.02.2020 № 26

ПРОЕКТ

Устройства контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района

Ленинградской области

д. Кусино 2020г.

- Введение:

  - Проект устройства контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области выполнен для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 17.07.2019 г № 323.

  - Проект устройства контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области разработан в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10; Правилами благоустройства территории муниципального образования Кусинское сельское поселение утвержденные Решением совета депутатов Кусинское сельское поселения от 12.10.2017г. № 49/224.

  - Проект устройства контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области утверждается Постановлением главы администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

- Основные термины:

«контейнерная площадка» - место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

«твердые коммунальные отходы» (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

«крупногабаритные отходы»  (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

- Требования к устройству и размещению  контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

  - Место размещения  контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с утвержденной главой администрации Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района и согласованной Роспотребнадзором по Киришскому района Ленинградской области схемой размещения.

  - Для  контейнеров оборудуется специальная площадка с бетонным покрытием и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

  - Контейнерная площадка оборудуется навесом, как над контейнерами, так и над местом размещения КГО.

  - Бетонное основание контейнерной площадки имеет уклон в сторону проезжей части 0,02%.

  - Оборудованная специальная площадка имеет ограждение.

  - Размер площадки рассчитан на установку трех контейнеров - малая площадка и пяти контейнеров – большая площадка.

  - Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом не менее 20 м, но не более 100 м.

- Сбор и вывоз отходов:

  - Организацией сбора и вывоза ТКО обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором.

  - Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

Приложение 1

к Проекту устройства контейнерной площадки

для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Схема

устройства контейнерной площадки для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории муниципального образования

Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Приложение 2

к Проекту устройства контейнерной площадки

для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Спецификация

материалов для устройства контейнерной площадки

для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

| Наименование материалов | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Труба проф. 60*30*3 | п.м. |
| Труба проф. 60*60*4 | п.м. |
| Труба проф. 40*20*2 | п.м. |
| Сотовый поликарбонат 8мм | шт. |
| Профиль торцевой UP 2Дм | шт. |
| Лист 10 мм | п.м. |
| Полоса 40*4 | п.м. |
| Профнастил металл профиль МП-20- 1100 0,7 MM ZN | м2 |
| Саморез кровельный 5,5*19 | шт. |
| Профиль соед. разъемный НРСбм | шт. |
| Саморез с термошайбой | шт. |
| Щебень 20-40 |  |
| Песок |  |
| Геотекстиль |  |
| Плита 2п30-18-30 |  |
| Крепеж | Упак. |
| Краска | кг |
| Изготовление | шт. |

Приложение 3

к Проекту устройства контейнерной площадки

для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Данные по применяемым материалам

для устройства контейнерной площадки

для сбора и вывоза ТКО и КГО на территории

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района Ленинградской области

Железобетонное основание площадки

- Нетканый материал Тайпар SF-56 (или эквивалент);

- Плиты 21130-18-30. Шнур Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом (для укладки в стыке между плит).

Металлоконструкции навеса

- Стойки навеса из профильной трубы сечением не менее 60x60x4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали. Крепление стоек к железобетонному основанию - клиновые анкеры.

- Металлическая конструкция навеса - две продольные балки из профильной трубы 60x60x4 мм но верху стоек, 5 арок из профильной грубы 60x30x3 мм, закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по средине профильной трубой 30x30x3 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная труба 40x20x2 мм.

- Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью 11Ф-115 (цвет RAL 7035).

Устройство покрытии крыши и его навеса

- Устройство покрытия крыши - покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного односкатное по дуге (возможна замена на профлист С21, цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

- Стены и перегородки - материал обшивки профнастил С21 (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов.